DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số775 /QĐ-BKHCN ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

| TT | Tên đề tài/dự án | Định hướng mục tiêu | Yêu cầu đối vớikết quả* | Phương thức tổ chức thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ Duplexer, bộ khuếch đại công suất (PA) và bộ tản nhiệt hiệu suất cao cho hệ thống RRU (Remote Radio Unit). | 1. Làm chủthiết kế vàcông nghệ chế tạo bộ Duplexer, bộ khuếch đại công suất (PA) và bộ tản nhiệt hiệu suất cao cho hệ thống RRU (Remote Radio Unit). 2. Chế tạo được bộ Duplexer, bộ khuếch đại công suất (PA) và bộ tản nhiệt hiệu suất cao cho hệ thống RRU (Remote Radio Unit). 3. Thử nghiệm thành công 01 hệ thống RRU (Remote Radio Unit) tích hợp bộ Duplexer, bộ khuếch đại công suất (PA) và bộ tản nhiệt hiệu suất caotại ít nhất 01 mạng Viễn thông di động của Việt Nam. | 1. Tài liệu: - Bộ tài liệu thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo bộ Duplexer, bộ khuếch đại công suất (PA) và bộ tản nhiệt hiệu suất cao cho hệ thống RRU (Remote Radio Unit). - Bộ hồ sơ thử nghiệm hệ thống RRU (Remote Radio Unit) tích hợp bộ Duplexer, bộ khuếch đại công suất (PA) và bộ tản nhiệt hiệu suất cao; - Bộ tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế hệ thống RRU (Remote Radio Unit) tích hợp bộ Duplexer, bộ khuếch đại công suất (PA) và bộ tản nhiệt hiệu suất cao. 2. Thiết bị: 01 hệ thống RRU (Remote Radio Unit) tích hợp bộ Duplexer, bộ khuếch đại công suất (PA) và bộ tản nhiệt hiệu suất caocó chỉ tiêu kỹ thuật tương đương với hệ thống RRU của một trong các hãng Texon, KMW, RFM của Hàn Quốc với các thông số kỹ thuật, tính năng chính và các yêu cầu như sau: a) Các sản phẩm thành phần của hệ thống RRU bao gồm: - Bộ lọc cao tần duplexers (Cavity filter) + Duplexer 2x40W- band 3 và Duplexer 2x40W- band 7; + Duplexer 2x60W- band 3 và Duplexer 2x60W- band 7. - Bộ khuếch đại công suất + PA 2x40W- band 3 và PA 2x40W- band 7; + PA 2x60W- band 3 và PA 2x60W- band 7. - Bộ tản nhiệt RRU (Remote Radio Unit) + Loại công suất nhỏ: 2x40W, Công suất tản nhiệt 220W; + Loại công suất lớn: 2x60W, Công suất tản nhiệt 280W. b) Sản phẩm phải đáp ứng đa tính năng về điều kiện môi trường, lọc nhiễu và các tính năng cao tần khác với các chỉ tiêu cần đạt như sau: - Vật liệu: Nhôm Al6061, Phủ kim Cu 6 mm; - Khối lượng: ≤ 25 kg; - Nhiệt độ làm việc: ( - 20 ÷ 55)0C - Áp suất: (70 ÷ 106) kPa; - Độ ẩm: (5 ÷ 100)% RH; - Chỉ số đánh giá độ kín: IP65; - Cấp chính xác gia công chung: < Cấp 6; - Yêu cầu độ nhám các mức: Rz100, Rz25, Rz6.3, Rz1.6. c) Sản phẩm có khả năng lắp đặt tại các trạm BTS thông tin di động thế hệ thứ tư (4G) tại Việt Nam cần đáp ứng với các thông số làm việc cơ bản như sau: - Công suất đầu ra: 2x40 W và 2x60W; - Hiệu suất: (28 ÷ 32) %; - Công suất tản nhiệt: (220 ÷ 280) W; - Tần số làm việc: (1805 ÷ 1880) MHz và (2620 ÷ 2690) MHz; - Độ suy hao tín hiệu (Insertion Loss TX, RX) < 1,8dB. d) Sản phẩm phải được thử nghiệm tại ít nhất 01 mạng Viễn thông di động của Việt Nam; đáp ứng theo tiêu chuẩn của ngành Viễn thông Việt Nam và được kiểm định tại cơ sở thử nghiệm thuộc hệ thống phòng thử nghiệm quốc gia (VILAS). | Tuyển chọn |  |